## Slide 1: โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
Input
  RTK GNSS และ เวลา (GMT) position
  Output (ascii with space format “ ”) output_yyyymmddhhmm.dat
    Example: output_202110100948.dat
Serial | Date | hour | min | E | N | H | STATUS | Remark
1,2,3,..,10 | ddmmyy | 00-23 | 00-59 | -xxxx.x | -xxxx.x | -xxxx.x | 0,1,2,3,4 | 
หน่วย ซม.
0 = สีเขียว (ปกติ)
1 = สีเหลือง(มีการเคลื่อนตัวในระดับ 10-20 ซม)
2 = สีแดง (มีการเคลื่อนตัวมาก)
จะมีศูนย์นำหน้าหากเป็นเลขตัวเดียว

## Slide 2: Output format
!Output format
!
!Receiver# ! Date ! Time-hour! Time-minute ! dE(cm) ! dN(cm) ! dH(cm) ! Status ! Remark
!
! Description:
! Status: 0 = nomal condition (less than 10cm) => [lights closed]
! Status: 1 = Possibility of Movement is low (10-20 cm) => [yellow flash-light]
! Status: 2 = Possibility of Movement is medium (20-30cm) => [red flash-light]
! Status: 3 = Possibility of Movement is high (more than 30cm) => [yellow and red flash-light]
! Status: 4 = System failures...!

## Slide 3: Output example
1 81021 4 59 -3.8 -6.3 22.9 1
2 81021 4 59 22.7 20.4 6.4 2
3 81021 4 59 5.6 9.1 9.3 0
4 81021 4 59 -3.7 16.0 21.2 1
5 81021 4 59 17.9 11.1 22.5 1
6 81021 4 59 20.0 9.0 38.6 3
7 81021 4 59 22.7 15.4 10.7 2
8 81021 4 59 20.6 6.4 24.9 2
9 81021 4 59 22.5 20.7 5.4 2
10 81021 4 59 20.9 19.4 10.6 2